## Slide 1
Konferencja podsumowująca projekt pt. „Technologia opracowania tyflomap zabytkowych założeń parkowych”
23 maja 2024 r., Warszawa
PROCES OPRACOWANIA TYFLOMAP
Andrzej Araszkiewicz
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

## Slide 2
OPRACOWANIE TYFLOMAPY
Notes: Szanowni Państwo,
Powyższe zdjęcie przedstawia parter na tarasie wschodnim Ogrodu barokowego w Wilanowie. Przedstawię Państwu poszczególne etapy w jaki sposób …

## Slide 3
OPRACOWANIE TYFLOMAPY
Notes: … opracowujemy widoczny tutaj model rzeczywistości i …

## Slide 4
OPRACOWANIE TYFLOMAPY
Notes: … ostatecznie wykonywany jest gotowy arkusz tyflomapy.

## Slide 5
DANE ŹRÓDŁOWE
DRUK
PROJEKT
GENERALIZACJA
REDAKCJA
OPRACOWANIE TYFLOMAPY
Notes: Ogólny schemat widoczny na tym slajdzie jest w zasadzie identyczny ze schematem opracowania klasycznej płaskiej mapy. W pierwszej kolejności wybierane są dane źródłowe, następnie opracowywany jest ogólny projekt mapy, następuje generalizacja treści mapy, jej redakcja i na koniec druk. W swojej prezentacji omówię po krótce każdy z tych elementów.

## Slide 6
DANE ŹRÓDŁOWE
Więcej w artykule:
Calka, B.; Moscicka, A. Usefulness of OSM and BDOT10k Data for Developing Tactile Maps of Historic Parks. Appl. Sci. 2022, 12, 9731. https://doi.org/10.3390/app12199731
Notes: Podstawowym źródłem danych, które wykorzystywaliśmy w opracowaniu mapy były dwie bazy: Baza Danych Obiektów Topograficznych oraz Open Street Map. Po lewej stronie widzą Państwo porównanie dostępnych obiektów w obu bazach. Szczegóły mogą Państwo znaleźć w artykule, w którym opisaliśmy użyteczność obu baz. Generalnie należy stwierdzić, że bazy się uzupełniają.

## Slide 7
DANE ŹRÓDŁOWE
Więcej w artykule:
Calka, B.; Moscicka, A. Usefulness of OSM and BDOT10k Data for Developing Tactile Maps of Historic Parks. Appl. Sci. 2022, 12, 9731. https://doi.org/10.3390/app12199731
Notes: Dodatkowo w opracowaniu tyflomapk wykorzystuwaliśmy zdjęcia satelitarne lub lotnicze, tutaj przykład ortofotomapy Warszawy.

## Slide 8
DANE ŹRÓDŁOWE
Więcej w artykule:
Calka, B.; Moscicka, A. Usefulness of OSM and BDOT10k Data for Developing Tactile Maps of Historic Parks. Appl. Sci. 2022, 12, 9731. https://doi.org/10.3390/app12199731
Notes: Jednak i tak zawsze niezawodną metodą identyfikacji poszczególnych obiektów w parku i pozyskania informacji o położeniu była wizyta w parku i pomiar szczegółow. Tutaj widzą Państwo posągi w Ogrodzie w Wilanowie.

## Slide 9
PROJEKT TYFLOMAPY
A3
TREŚĆ TYFLOMAPY
LEGENDA
MARGINES
Notes: Kolejny etap to wybór obszaru opracowania i wpasowanie go w przewidziane miejsce na arkuszu tyflomapu.

## Slide 10
GENERALIZACJA
A3
DOBÓR SKALI OPRACOWANIA
DOBÓR TREŚCI
3 POZIOMY SZCZEGÓŁOWOŚCI
UKŁAD – ZIELEŃ – WODA – ARCH
UPROSZCZENIE GEOMETRII
Rys. Ortofotomapa Ogrodu japońskiego we Wrocławiu
Notes: Po lewej stronie widzą Państwo zdjęcia lotnicze Ogrodu japońskiego we Wrocławiu w dwóch skalach; po prawej projekt arkusza, który zastosowaliśmy w naszych rozwiązaniach. W zależności od poziomu szczegółowości opracowywanej mapy skala była dopasowana tak by na arkuszu zmieścił się cały obszar parku lub jego fragment. Na tej podstawie wybierana była treść mapy, czyli poszczególne obiekty stanowiące o układzie parku, jego roślinności, wodach i elementach architektury. W ramach generalizacji upraszczana była także geometria elementów powierzchniowych i liniowych oraz ograniczana liczba elementów punktowych.

## Slide 11
GENERALIZACJA / REDAKCJA
Osie
Krawędzie
Punkty
Rys. Fragment tyflomapy „Ogród japoński we Wrocławiu - okolice kaskady żeńskiej”
Mapa podkładowa
Notes: W ten sposób powstawała mapa podkładowa, którą tu Państwo widzicie na przykładzie Ogrodu japońskiego we Wrocławiu. Zawiera ona osie obiektów liniowych (np. alejki, strumienie), granice form roślinnych oraz znaczniki lokalizacji elementów punktowych.

## Slide 12
REDAKCJA
Rys. Fragment tyflomapy „Ogród japoński we Wrocławiu - okolice kaskady żeńskiej”
Znaki liniowe
Notes: W kolejnym kroku nakładane są znaki liniowe. Tutaj widzicie Państwo alejki (podwójna linia) oraz strumień (gruba linia).

## Slide 13
REDAKCJA
Zachowanieodstępów
Wyjątki
Rys. Fragment tyflomapy „Ogród japoński we Wrocławiu - okolice kaskady żeńskiej”
Znaki powierzchniowe - granice
Notes: Kolejny krok to naniesienie obszarów powierzchniowych zachowując odstępy zapewniające lepsze rozpoznanie granic pomiędzy elementami. Podstawowe wartości odstępów to 4 dla znaków o tej samej wysokości i 2 mm dla znaków o różnej wysokości. W zasadach redakcji przewidzieliśmy także wyjątki, które wynikały z uwag i komentarzy osób niewidomych podczas przeprowadzonych testów.

## Slide 14
REDAKCJA
Znaki punkowe
Zachowanieodstępów
Rys. Fragment tyflomapy „Ogród japoński we Wrocławiu - okolice kaskady żeńskiej”
Notes: Ostatni element to naniesienie znaków punktowych, także z zachowaniem odstępów.

## Slide 15
REDAKCJA
Przycięcie do krawędzi.
Usuwanie drobnych elementów.
Rys. Fragment tyflomapy „Park angielski w Krasiczynie - okolice pamiątkowych drzew Sapiehów”
Znaki powierzchniowe - deseń
Notes: Tutaj widzicie Państwo fragment mapy Parku w Krasiczynie z zaznaczonymi elementami liniowymi, obszarami zielonymi i znakami punktowymi. Ostatnim etapem opracowania treści mapy jest naniesienie deseni tworzących znaki powierzchniowe, które są odpowiednio docięte do granic obszarów.
Całość tych prac może być z powodzeniem wykonywana w programach gisowych, czy grafiki wektorowej.

## Slide 16
Możliwość przygotowania bryły
dla innych technik druku 3D
REDAKCJA
Rys. Fragment tyflomapy „Park angielski w Krasiczynie - okolice pamiątkowych drzew Sapiehów”
Notes: My jednak wykorzystujemy do tego oprogramowanie Rinoceros, które służy do modelowania 3D. Po pierwsze mamy lepszą kontrolę na geometrią poszczególnych obiektów oraz w łatwy sposób możemy przekształcić nasz model płaski w bryłę na potrzeby drukowania w innych technikach druku 3D.
I tak po prawej stronie widzicie Państow model parku w Krasiczynie z wyniesionym alejkami, strumieniem i pojedynczymi drzewami.

## Slide 17
MODEL
Rys. Tyflomapa „Ogrody tarasowe w Książu”
DRUK WYPUKŁY
ELEMENTY 0.5 »
ELEMENTY 0.8
ELEMENTY 1.0 »
ELEMENTY 1.5 »
ELEMENTY 2.0
ELEMENTY 2.0
Notes: W ten sposób przygotowywany jest model całego arkusza tyflomapy (wraz z legentą i prawym marginesem). Na poszczególnych warstwach przechowujemy elementy druku wypukłego zależnie od jego nominalnej wysokości. Tutaj przykład Ogrodu tarasowego w Książau.

## Slide 18
MODEL
Rys. Tyflomapa „Ogrody tarasowe w Książu”
DRUK WYPUKŁY
ELEMENTY 0.5 »
ELEMENTY 0.8
ELEMENTY 1.0 »
ELEMENTY 1.5 »
ELEMENTY 2.0
ELEMENTY 2.0
DRUK KOLOR
CZARNODRUK
POWIERZCHNIE »
LINIE »
PUNKTY
Notes: Na oddzielnych warstwach przechowywane są elementu do druku kolorowego, jako że nasze mapy są przeznaczone zarówno dla osób niewidomych jak i słabowidzących. Zaznaczę tutaj, że poszczególne znaki w wariancie kolorowym różnią się od tych dla druku wypukłego. Linie są nieco grubsze, wybrane znaki punktowe są wypełnione.
Taki model jest już gotowy do druku. Dla wybranej przez nas techniki druku przygotowujemy do 8 plików, które przy ustalonych parametrach drukowanie przekładają się na 11 warstw druku.

## Slide 19
PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
Rys. Fragment tyflomapy „Park romantyczny w Arkadii - okolice świątyni Diany”
PODKŁAD
Notes: Pierwsza warstwa jest warstwą kolorowego podkładu. Tutaj przykład dla Parku w Arkadii.

## Slide 20
PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
Rys. Fragment tyflomapy „Park romantyczny w Arkadii - okolice świątyni Diany”
PODKŁAD
0,5 mm
Notes: Kolejne warstwy zawierają te elementu, które powinny być drukowane na poszczególnych wysokościach. Dla warstwy 0.5 mm plik obejmuje wszystkie elementy.

## Slide 21
PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
Rys. Fragment tyflomapy „Park romantyczny w Arkadii - okolice świątyni Diany”
PODKŁAD
0,5 mm
1,0 mm
Notes: Kolejne warstwy obejmują ich coraz mniej.

## Slide 22
PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
PODKŁAD
0,5 mm
1,0 mm
1,5 mm
Rys. Fragment tyflomapy „Park romantyczny w Arkadii - okolice świątyni Diany”
Notes: I mniej.

## Slide 23
PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
PODKŁAD
0,5 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
Rys. Fragment tyflomapy „Park romantyczny w Arkadii - okolice świątyni Diany”
Notes: Aż ostatnie warstwy obejmują jedynie elementu punktowe.

## Slide 24
DRUK I WYKOŃCZENIE
+ UTWARDZANIE
Notes: Potem następuje wydruk mapy, który trwa ok 1 godziny, może trochę więcej.

## Slide 25
AUDIODESKRYPCJA
DO KAŻDEJ TYFLOMAPY
ELEMENTY DODATKOWE
http://gnss.wat.edu.pl/audiodeskrypcje/wroclaw-japonski-1
Notes: Do każdej opracowanej tyflomapy przygotowaliśmy także audiodeskrypcje. Zawiera ona informacje jak korzystać z tyflomapy, opis stanowiący wsparcie przy jej poznawaniu oraz najważniejsze informacje o samym parku, której dotyczą.

## Slide 26
WERYFIKACJA
Notes: Wszystkie opracowane mapy zostały poddane testom i weryfikacji przez osoby niewidome i słabowidzące. Mapy, które Państwo mieli okazję zobaczyć i poczuć w czasie przerwy kawowej uwzględniają większość uwag, które zostały zgłoszone. Nawet po ostatniej sesji, gdzie osoby testowały już praktycznie gotowe i kompletne arkusze tyflomap wprowadziliśmy niewielkie korekty, tak by odbiór naszych tyflomat był jak najlepszy.

## Slide 27
GOTOWE TYFLOMAPY
Rys. Fragment wydrukowanej tyflomapy „Ogród barokowy w Wilanowie – tarasy”
13 TYFLOMAP
Twarde PCV
Papier syntetyczny
  Poliwęglan
  Dibond
  Sklejka
  HDF
  Papier
Notes: Testowaliśmy różne materiały, na których można drukować. W zasadzie jest tutaj dowolność. Nasze ostateczne mapy przygotowaliśmy na twarym PCV oraz papierze syntetycznym. Jednak na naszym stoisku możecie zobaczyć także inne podkłady. Tutaj na zdjęciu widzicie wydruk na oszlifowanej sklejce.

## Slide 28
GOTOWE TYFLOMAPY
Ogrody tarasowe w Książu
Ogród barokowy w Wilanowie
Ogród japoński we Wrocławiu
Park angielski w Krasiczynie
Park romantyczny w Arkadii
Notes: Dziękuję za uwagę.

## Slide 29
PODZIĘKOWANIE